## Slide 1
В.Г. Горобец, Д.А. Гескин
докладчик: д. т. н., проф. В.Г. Горобец
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
НАУЧНО-УЧЕБНЫЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И АВТОМАТИКИ
РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

## Slide 2: Актуальность работы:
Известно, что для эффективного развития отраслей свиноводства, крупного рогатого скота и других отраслей АПК, которое предусматривает быстрое получение значительных объемов продукции, а соответственно и высоких прибылей, самого лишь формирования стада из элитных высокопроизводительных животных недостаточно. Ключевую роль в выращивании животных играет рациональное и сбалансированное кормление, которое предусматривает как правильное составление рационов и создание эффективной кормовой базы, так и использование современных высокоэффективных технологий приготовления.
Жидкие корма в большей мере отвечают физиологическим нуждам животных, в первую очередь молодняка, по сравнении с сухими кормами. Более того, компоненты, которые входят в состав жидкого рациона (зерна злаковых, силос, молочные продукты) содержат молочнокислые бактерии, которые ферментируют кормовую смесь, снижая ее ph, тем самым обеспечивая консервирующий эффект.
Преимуществами включения жидкого корма в рацион молодняка являются:
– значительно высший уровень поедания, по сравнению с сухими кормами (на 5 % и более);
– снижение коэффициента конверсии (до 10%);
– увеличение прироста живой массы до (6 %);
– скорейшее достижение убойной живой массы.

## Slide 3: Использование установок для приготовления кормов на свинофермах

## Slide 4: Приготовление кормов на фермах крупного рогатого скота , птицефермах и других фермах

## Slide 5
  Цель работы :
  Целью работы является получение легкоусвояемых, экологически чистых жидких кормов для сельскохозяйственных животных.
  Достижение поставленной цели зависит от выполнения следующих задач:
  получение степени размола зерна на частицы в диапазоне 300 мкм - 500 мкм;
  получение мелкодисперсной гомогенной смеси при гидромодуле 1: 1,5;
  недопущение потерь витаминов и минеральных веществ в процессе обработки сырья ;
  обеспечение высокой производительности по сырью;
  cнижение энергозатрат на производство единицы продукции.

## Slide 6
Круговая диаграмма
процентного соотношения компонентов исходного сырья
Зерноовощная смесь
Зерносмесь
Гидромодуль 1:1,5
Гидромодуль 1:1,2

## Slide 7
1 - ротор,
2 - каналы ротора,
3 - статор,
4 - каналы статора;
5 - корпус,
6 - крышка,
7 - входной патрубок;
8 - выходной патрубок
Схема роторного-пульсационного аппарата

## Slide 8
Роторно-пульсационный аппарат (РПА) используются для обработки таких систем как «жидкость-жидкость», «жидкость - твердое тело» и «газ - жидкость» за счет широкого спектра факторов влияния:
Механическое воздействие на частички гетерогенной среды, которая состоит в ударных, срезающих и стирающих нагрузках и контактах с рабочими частями РПА;
Гидродинамическое влияние, которое проявляется в больших касательных напряжениях в жидкости, развитой турбулентности, пульсациях давления и скорости потока жидкости;
Гидроакустическое влияние на жидкость осуществляется за счет мелкомасштабных пульсаций давления, интенсивной кавитации, ударных волн и нелинейных акустических эффектов.

## Slide 9
ПРОЦЕССЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ В РПА
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ
ГОМОГЕНИЗАЦИЯ
ДИСПЕРГИРОВАНИЕ
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ
МАССООБМЕННЫЕ
ТЕПЛОВЫЕ
РАСТВОРЕНИЕ
НАГРЕВ ЖИДКОСТИ
АБСОРБЦИЯ
ЭКСТРАГИРОВАНИЕ
РЕКТИФИКАЦИЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В РПА

## Slide 10
Энергетический баланс для определения
мощности РПА
- Кинетическая энергия, которой обладает поток жидкости во вращающемся роторе
где ρ – плотность среды, кг/м3; Q – объемный расход вещества через аппарат, м.куб./с;
ω – угловая скорость вращения ротора, с-1; R2 – внешний радиус цилиндрического ротора, м;
Рассеивемая в радиальном зазоре между ротором и статором мощность
где M - момент сил сопротивления н/м.

## Slide 11
Сравнение эффективности и экономичности традиционных диспергирующих аппаратов
(за данными Дж. Девиса) и диспергирующих аппаратов,
разработанных на основе принципа ДИВЭ

## Slide 12
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА,
ПРОТЕКАЮЩИХ
В РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОМ АППАРАТЕ
- Уравнение неразрывности
-Уравнение переноса импульса в радиальном направлении

## Slide 13
- Уравнение переноса импульса в тангенциальном направлении
Уравнение сохранения массы первого компонента
в полярных координатах

## Slide 14
Общий вид поля скоростей в сечении РПА
Результаты математического моделирования

## Slide 15
Поле скорости в зазоре РПА

## Slide 16
Мгновенные линии потока в момент
совпадения каналов РПА
Распределение абсолютного
статического
давления в каналах РПА

## Slide 17
Экспериментально-исследовательская установка
Вид общий
Аппаратурно - технологическая
схема
Потребляемая мощность
электродвигателя 3 кВт
Число оборотов вала 2850 об/мин
Производительность
по смеси 5 – 7 м^ /час

## Slide 18: Объемные гистограммы зависимости гранулометрического состава смеси от количества циклов обработки
Определение гранулометрического состава сырья определялось ситовым методом с помощью металлических (№ 1000,500) и шелкового (№300) сит на трехгнездовом рассеве РЛ – 47.
Зерносмесь
Зерноовощная смесь

## Slide 19: Графики зависимости размера частиц от количества циклов обработки при разных скоростях сдвига потока
Анализ дисперсности полученных проб суспензии проводился на электронном микроскопе Carl Zeiss Imager Z1. Программное обеспечение - Axio Vision.
Зерноовощная смесь
Зерносмесь

## Slide 20: Гистограммы распределения частиц твердой фазы конечной пробы по среднеповерхностному размеру
В качестве среднеповерхностного размера использовался диаметр эквивалентной окружности, равной площади наблюдаемого сечения частицы суспензии.
Зерносмесь
Зерноовощная смесь

## Slide 21: Таблица биохимического состава в 100 граммах конечного продукта

## Slide 22: ВЫВОДЫ:
Разработана конструкция роторно-пульсационного апарата (РПА), основанная на применении дискретно-импульсного ввода энергии (ДИВЭ), котроая позволяет существенно улучшить питательные свойства кормов и уменьшить затраты энергии на единицу продукции.
Проведено математическое моделирование и экспериментальное исследование процессов тепло- и массопереноса, которые протекают в РПА при приготовлении кормов. На основании выполненных исследований выбрана оптимальная конструкция РПА.
Показано, что использование метода ДИВЭ при обработке зернофуража и овощей в РПА позволяет перерабатывать зерновую и зерноовощную смеси с получением частиц менее 500 мкм.
Определено, что применение метода ДИВЭ при обработке зернофуража и овощей не снижает содержание питательных веществ в полученном продукте по сравнению с исходным сырьем.
Разработаны конструкции аппаратов для приготовления кормов мощностью 3-12 кВт с производительностью 5-20 куб. м/час.
Совершенствование способа приготовления кормовой смеси с применением метода ДИВЭ по сравнению с традиционной технологией позволит увеличить производительность на 25 – 30 %, и снизить энергозатраты на единицу готовой продукции в .

## Slide 23: БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!