## Slide 1
Funded by the European Union
The project is implemented by EPTISA led Consortium
Обработка твёрдых бытовых отходов перед их захоронением согласно требованиям ЕС
andre.karutz@sbs-envir.org
THE INTERNATIONAL FORUM FOR SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT - GREEN MIND
8-9 October 2014
Complementary Support to the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine for the sector budget support implementation

## Slide 2
Возможные воздействия от захоронения отходов
Быброс вредных для климата газов (CO2, CH4) в атмосферу (аэробное / анаэробное разложение отходов)
Ядовитые фильтраты посту-пают в грунтовые и поверхност-ные воды (поступающие дожди и «химическая» вода)
Постоянная пожароопасность (особенно когда посторонные люди на полигоне)

## Slide 3
Первые шаги в Германии
1993:
Запрет захоронения необработанных отходов, срок введения в действие: 12 лет!!!
Единственная тогда известная технология:
сжигание ТБО и последующее захоронение пепла
Многолетний поиск других технологии
без тепловой обработки, развитие технологии МБО

## Slide 4
Статья 5: не допущенные к захоронению отходы:
Биоразлагаемые отходы:
через 5 лет: 75 % от общего количества биоразлагаемых отходов 1995 г.
через 8 лет: 50 % от общего количества биоразлагаемых отходов 1995 г.
через 15 лет: 35 % от общего количества биоразлагаемых отходов 1995 г.
(Для вновь вступающих в ЕС стран индивидуальные сроки обговариваются договором о вступлении; страны члены свободны в выборе пути решения проблемы [раздельный сбор / обработка])
Требования директивы ЕС о полигонах (1999/31/ЕС)

## Slide 5
Как поступать?
Всё, что не подвергается рециклингу, сжеть (как в Швейцарии)?
  остаточный углерод < 3%, готово к захоронению!
  но: трудно построить новые сжигающие заводы ...
Или же организовать раздельный сбор кухонных и других биоразлагаемых отходов с их последующим компостированием?
  в сельских местностях: индивидуальное компостирование, в горосдких местностях: дополнительный контейнер,
  проблемы с частой необходимой чисткой контейнеров,
  проблема качества произведенного компоста ...
  проблема больших количеств полученного компоста
Что-то иное: механико-биологическая обработка отходов («холодное сжигание»)

## Slide 6
Принципы механико-биологической обработки ТБО:
Уменьшение количества отходов для захоронения
Разгрузка отходов от био-разлагающихся компонентов
Уменьшение влажности отходов перед захоронением
Механическая предварительная обработка
Биологическая обработка
Механическая завершающая обработка
Энергетическая утилизация
Рециклирование
Захоронение на полигоне

## Slide 7
 |  |  | oстаточные ТБО (без упаковок, батареек и других опасных отходов, без электроприборов и ПВХ) |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 100%, измельчение остаточных ТБО на шредере |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 100%, выделение Fe и Ni магнитом |  | 1% чёрные металлы |  |  |  | 
 |  |  |  | 99%, выделение цв. мет. вихревыми токами |  | 1% цветные металлы |  |  |  | 
 |  |  |  | 98%, просеивание на барабанной сети 80мм |  |  |  |  |  | 
3% минеральные отходы, на полигон |  | 30% > 80мм, разделение на веялке |  | 68% <80 mm, просеивание на барабанной сети 40мм |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 21% <40мм, на анаэробное брожение |  | 3% биогаз (метан), на дизельный двигатель |  | 
 |  |  |  | 47% > 40мм и 18% остаток от брожения, на компосторование |  | 24% выделение газов и воды, на обработку |  |  |  | 
 |  |  |  | 41% компост, просеивание на барабанной сети 40мм |  | 38% < 40мм, на полигон (TOC<18%) |  |  |  | 
30% на сосжигание (<1% Cl, 11-18 MДж/кг) |  | 27% лёгкой фракции и 3% > 40мм, на пеллетирование |  |  |  |  |  |  |  | 
Принципиальная схема установки МБО:

## Slide 8
2% металлы для утилизации
Чёрные металлы
Цветные металлы
33% топливо для сосжигания (утилизация)
Теплотворность > 11-18 кДж/кг
Cl < 1%
41% отходы для захоронения
TOC < 18%
минерализация
Остальные 24%:
вода и газы из биологической обработки
Разделение на 3 фракции, уменьшение веса

## Slide 9
Измельчение
Одноосная молотковая мельница: качество измельчения хуже, износ меньше, хорошое разделение материалов
Двухосный шредер: качество измельчения лучше, износ больше

## Slide 10
Отделение металлов
Надленточный магнит выделяет ферромагнитные металлы (Fe, Co, Ni)
1% от исходной массы
Принцип действия отделителя цветных металлов вихеровыми токами
(Cu, Al, Zn, Sn, ...)
1% от исходной массы

## Slide 11
Фракционирование по размеру и по плотности
Барабанная сеть с величиной отверстий (80мм, 40мм)
>80мм:
на веялку (30%)
>40<80мм:
на компостирование (47%)
<40мм:
на анаэробное брожение (21%)
Принцип веялки
тяжёлая фракция:
на захоронение (3%)
лёгкая фракция:
на производство топлива (27%)

## Slide 12
Биологическая обработка
Биогаз-реактор для анаэробного брожения
биогаз:
3% (на утилизацию)
остаток:
18% (на компостирование)
Прицип интенсивного компостера (закрытый)
Компост: (41%)
на просеивание
(<40мм: 38% на полигон, >40мм: 3% на сосжигание)
Вода и газы: (21%)
на очистку

## Slide 13
Топливо из высококалорийной фракции
Топливо для цементных вращающихся печей (после пеллетирования)
Топливо, готовое для вывоза

## Slide 14
Установка в Минден-Любекке (300.000 т/год)

## Slide 15
Установка в Шёнайхе под Берлином

## Slide 16
Предельные значения для захоронения обработтанных отходов
Органический углерод (полный) TOC < 18%
Растворимый органический углерод DOC < 300 мг/л
Удельная теплота сгорания H0 < 6000 кДж/кг сух. массы
Остаточная биоразлагаемость сухой массы < 5 мг/г (0,5%)

## Slide 17
Предельные допустимые выбросы при сжигании обработанных отходов
взвешенные частицы | 5 | мг/м³
органический углерод | 10 | мг/м³
хлороводород | 10 | мг/м³
фтороводород | 1 | мг/м³
оксид серы (IV) | 50 | мг/м³
оксид азота (IV) | 150 | мг/м³
монооксид углерода | 50 | мг/м³
ртуть | 0,03 | мг/м³
Σкадмий и таллий | 0,05 | мг/м³
Σ Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn | 0,5 | мг/м³
аммиак | 10 | мг/м³
диоксины и фураны | 0,1 | нг/м³

## Slide 18
Затраты
Тип установки | Инвестиционные затраты | Оперативные затраты
полигон (согласно директиве о полигонах) | ~50€ за тонну/год | >15€ за тонну
Установка для МБО | ~250€ за тонну/год | сильно зависит от рынка
Установка для сжигания ТБО | ~500€ за тонну/год | <100€ за тонну